## Slide 1: CLI Command
시리얼 포트 설정
CLI Command 명령을 실행하기 위해서는 GPager와 PC간에 USB 케이블을 연결하여 통신을 한다.
Baud rate : Auto (9600, 115200 등 지원)
Data : 8 bit
Parity : none
Stop : 1 bit
Flow control : none
USB 연결 후 HW / SW Reset을 실행하게 되면 Firmware Download 모드로 진행하기 때문에 주의가 필요하다.
Firmware Download 모드로 진입했을 경우 USB 연결을 제거 후 HW Reset 버튼을 누르면 빠져 나간다.
CLI Command 모드 로그인
CLI Command를 사용하기 위해서는 사용자 로그인 과정이 필요하다.
ID : ioncom
Password : gpager10

## Slide 2
CLI Command
CLI Command 는 아래의 형식을 따른다.
각 인자는 space로 구분되며 마지막에는 CR,LF 를 입력하여 명령을 실행한다.
CLI Command 응답
실행에 성공 할 경우 : OK
실행에 실패 할 경우 : ERROR
명령어가 없는 경우 : Bad command! Type 'h' for help
AT Command
at+[command] 를 사용하는 명령어는 LoRa 모듈에 바로 적용되나 메모리에는 설정 값이 저장되지 않는다.
[Command] [Values] CR LF
Get CLI Command List
CLI Command List 를 출력한다.
Command | Value1 | Value2
h / help |  | 
Set Software reset
시스템의 Software reset 을 실행한다.
Command | Value1 | Value2
reset |  | 

## Slide 3
Get Firmware version
시스템의 Firmware 버전을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
ver |  | 
Set GPS Sleep mode
GPS 슬립 모드 진입 또는 해제를 실행한다.
Command | Value1 | Value2
gps | 0 또는 1 | 
Value1
(1) 0 : GPS 슬립 모드 진입
(2) 1 : GPS 슬립 모드 해제
Set GPS Log
GPS Log 출력을 설정한다.
Command | Value1 | Value2
gpslog | 0 또는 1 | 
Value1
(1) 0 : GPS Log 출력 해제
(2) 1 : GPS Log 출력

## Slide 4
Set Auto GPS Scanning
GPS 스캔 주기 설정한다.
GPS 스캔 주기 해제 시에는 시간 값을 설정하지 않는다
Command | Value1 | Value2
gpsevent | 0 또는 1 | 5 ~ 20
Value1
(0) 0 : GPS 스캔 주기 해제 ( Value2 값을 입력하지 않음)
(1) 1 : GPS 스캔 주기 설정
Value2
(1) 5 ~ 20 : 스캔 주기 시간 설정 (5 ~ 20분)
Set Vibrator
진동 모터 동작을 설정한다.
Command | Value1 | Value2
vibrator | 0 또는 1 | 
Value
(1) 0 : 동작 해제
(2) 1 : 동작 실행

## Slide 5
Set buzzer
부저 동작을 설정한다.
Command | Value1 | Value2
buzzer | 0 또는 1 | 
Value1
(1) 0 : 동작 해제
(2) 1 : 동작 실행
Get PMIC Register
PMIC Register 값을 읽는다.
Command | Value1 | Value2
read | register | 
Value1
(1) register : AS3701A Register address ( HEX 값 사용 )
Set PMIC Register
PMIC Register 값을 설정한다.
Command | Value1 | Value2
write | register | value
Value1
(1) register : AS3701A Register address ( 16진수 사용 )
Value2
(2) value : Register address 설정 값 ( 16진수 사용 )

## Slide 6
Set Bluetooth
Bluetooth 동작을 설정한다.
Command | Value1 | Value2
ble | command | 
Value1
(1) command : RN4871U 명령어
Get LoRa setting values
LoRa 관련 설정 값을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
lora |  | 
DevEui : Device ID 설정
AppEui : Application EUI 설정
Appkey : Application key 설정
Debug : LoRa Debug Message 설정
Class : LoRa Class type ( 0 : Class A, 2 : Class C )
Public : LoRa Network 망 ( 1 : SKT )
AppPort : Application Port 설정
ADR : ADR 설정
TxPower : Tx Power 설정
ChPower : 채널별 Tx Power 설정
Datarate : datarate 설정
TxCfm : confirmed/unconfirmed msg 설정 ( 0 : unconfirmed, 1 : confirmed )
CREP : unconfirmed msg 재전송 횟수 설정
UREP : unconfirmed msg 재전송 횟수 설정
Dutycycle : 주기 전송 시간 설정

## Slide 7
Get Device ID (in memory)
Device ID 를 출력한다.
Command | Value1 | Value2
deveui |  | 
Get Application EUI (in memory)
Application EUI 를 출력한다.
Command | Value1 | Value2
appeui |  | 
Set Application EUI (in memory)
Application EUI 값을 설정한다.
Command | Value1 | Value2
appeui | 8 byte Hex | 
Value1
(1) 8 byte Hex : Application EUI 값
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get Application key (in memory)
Application key 를 출력한다.
Command | Value1 | Value2
appkey |  | 

## Slide 8
Set Application key (in memory)
Application key 값을 설정한다.
Command | Value1 | Value2
appkey | 16 byte Hex | 
Value1
(1) 16 byte Hex : Application key 값
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Clear Real Application key (in memory)
Real Application key 값을 초기화한다.
Command | Value1 | Value2
at+ps |  | 
Real Application key 값을 초기화하여 pseudo join 을 다시 할 수 있도록 한다.
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get ADR (in memory)
메모리에 저장된 ADR 값을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
adr |  | 

## Slide 9
Set ADR (in memory)
ADR 설정을 메모리에 저장한다.
Command | Value1 | Value2
appkey | 0 또는 1 | 
Value1
(1) 0 : ADR OFF
(2) 1 : ADR ON
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get ADR
LoRa 모듈에 적용된 ADR 값을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+adr |  | 
Set ADR
ADR 설정을 LoRa 모듈에 적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+adr | 0 또는 1 | 
Value1
(1) 0 : ADR OFF
(2) 1 : ADR ON
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 메모리에 저장된 ADR 설정 값이 적용된다.

## Slide 10
Get Class type (in memory)
메모리에 저장된 Class 설정을 출력 한다.
Command | Value1 | Value2
cls |  | 
0 : Class A, 2 : Class C
GPager 는 Class C만 사용할 수 있다.
Set Class (in memory)
Class 설정을 메모리에 저장한다.
Command | Value1 | Value2
cls | 0 또는 2 | 
Value1
(1) 0 : Class A
(2) 2 : Class C
GPager 는 Class C만 사용할 수 있다.
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get Data rate (in memory)
메모리에 저장된 Data rate 값을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
dr |  | 

## Slide 11
Set Data rate (in memory)
Data rate 설정을 메모리에 저장한다.
Command | Value1 | Value2
dr | 0 ~ 5 | 
Value1
(1) 0 ~ 5 : Data rate 설정 값
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get Data rate
LoRa 모듈에 적용된 Data rate 값을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+dr |  | 
Set Data rate
Data rate 설정을 LoRa 모듈에 적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+dr | 0 ~ 5 | 
Value1
(1) ) 0 ~ 5 : Data rate 설정 값
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 메모리에 저장된 Data rate 설정 값이 적용된다.

## Slide 12
Get Tx power
LoRa 모듈에 적용된 Tx power 값을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+txp |  | 
Get Tx power (in memory)
메모리에 저장된 Tx power값을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
txp |  | 
Set Tx power (in memory)
Tx power 설정을 메모리에 저장한다.
Command | Value1 | Value2
txp | 0 ~ 10 | 
Value1
(1) 0 ~ 10 : Tx power 설정 값
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )

## Slide 13
Set Tx power
Tx power 설정을 LoRa 모듈에 적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+txp | 0 ~ 10 | 
Value1
(1) 0 ~ 10 : Tx power 설정 값
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 메모리에 저장된 Tx Power 설정 값이 적용된다.
Get Channel Tx power (in memory)
메모리에 저장된 채널별 Tx power값을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
chp | 0 ~ 7 | 
Value1
(1) ) 0 ~7 : Channel
Set Channel Tx power (in memory)
채널별 Tx power 설정을 메모리에 저장한다.
Command | Value1 | Value2
chp | 0 ~ 7 | 0 ~ 14
Value1
(1) 0 ~ 7 : Channel
Value2
(1) 0 ~ 14 : Tx power 설정 값 ( 채널 3인 경우에는 Tx power가 10까지만 적용된다 )
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )

## Slide 14
Get Channel Tx power
LoRa 모듈에 적용된 채널별 Tx power값을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+chp | 0 ~ 7 | 
Value1
(1) ) 0 ~7 : Channel
Set Channel Tx power
채널별 Tx power 설정을 LoRa 모듈에 적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+chp | 0 ~ 7 | 0 ~ 14
Value1
(1) 0 ~ 7 : Channel
Value2
(1) 0 ~ 14 : Tx power 설정 값 ( 채널 3인 경우에는 Tx power가 10까지만 적용된다 )
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 메모리에 저장된 채널별 Tx Power 설정 값이 적용된다.
Get Tx mode (in memory)
메모리에 저장된 Tx mode 출력한다.
Command | Value1 | Value2
txm |  | 
0 : Timer mode ( dutycycle 시간에 따라 주기적으로 전송 )
1 : Event mode ( 즉시 전송 )

## Slide 15
Set Tx mode (in memory)
Tx mode 설정을 메모리에 저장한다.
Command | Value1 | Value2
txm | 0 또는 1 | 
Value1
(1) 0 : Timer mode ( dutycycle 시간에 따라 주기적으로 전송 )
(2) 1 : Event mode ( 즉시 전송 )
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get Tx mode
LoRa 모듈에 적용된 Tx mode 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+txm |  | 
0 : Timer mode ( dutycycle 시간에 따라 주기적으로 전송 )
1 : Event mode ( 즉시 전송 )
Set Tx power
Tx mode 설정을 LoRa 모듈에 적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+txm | 0 또는 1 | 
Value1
(1) 0 : Timer mode ( dutycycle 시간에 따라 주기적으로 전송 )
(2) 1 : Event mode ( 즉시 전송 )
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 메모리에 저장된 Tx mode 설정 값이 적용된다.

## Slide 16
Get Message type (in memory)
메모리에 저장된 Message type 을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
cfm |  | 
0 : unconfirmed message
1 : confirmed message
Set Message type (in memory)
Message type 설정을 메모리에 저장한다.
Command | Value1 | Value2
cfm | 0 또는 1 | 
Value1
(1) 0 : unconfirmed message
(2) 1 : confirmed message
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get Message type
LoRa 모듈에 적용된 Message type 을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+cfm |  | 
0 : unconfirmed message
1 : confirmed message

## Slide 17
Set Message type
Message type 설정을 LoRa 모듈에 적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+cfm | 0 또는 1 | 
Value1
(1) 0 : unconfirmed message
(2) 1 : confirmed message
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 메모리에 저장된 message type 설정 값이 적용된다.
Get Unconfirmed message retransmission number (in memory)
메모리에 저장된 unconfirmed message의 재전송 횟수를
출력한다.
Command | Value1 | Value2
urep |  | 
Set Unconfirmed message retransmission number (in memory)
unconfirmed message의 재전송 횟수를 메모리에 저장.
Command | Value1 | Value2
urep | 1 ~ 8 | 
Value1
(1) 1 ~ 8 : 재전송 횟수
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )

## Slide 18
Get Unconfirmed message retransmission number
LoRa 모듈에 적용된 unconfirmed message의 재전송
횟수를 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+urep |  | 
Set Unconfirmed message retransmission number
unconfirmed message의 재전송 횟수를 LoRa 모듈에
적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+urep | 1 ~ 8 | 
Value1
(1) 1 ~ 8 : 재전송 횟수
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 메모리에 저장된 message type 설정 값이 적용된다.
Get Confirmed message retransmission number (in memory)
메모리에 저장된 confirmed message의 재전송 횟수를
출력한다.
Command | Value1 | Value2
crep |  | 

## Slide 19
Set Confirmed message retransmission number (in memory)
confirmed message의 재전송 횟수를 메모리에 저장.
Command | Value1 | Value2
crep | 1 ~ 8 | 
Value1
(1) 1 ~ 8 : 재전송 횟수
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get Confirmed message retransmission number
LoRa 모듈에 적용된 confirmed message의 재전송
횟수를 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+crep |  | 
Set Confirmed message retransmission number
confirmed message의 재전송 횟수를 LoRa 모듈에
적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+crep | 1 ~ 8 | 
Value1
(1) 1 ~ 8 : 재전송 횟수
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 메모리에 저장된 message type 설정 값이 적용된다.

## Slide 20
Get Duty cycle (in memory)
메모리에 저장된 주기 전송 시간을 출력한다.
Command | Value1 | Value2
dc |  | 
10 ~ 259200 : 주기 전송 시간 ( 초 )
Set Duty cycle (in memory)
주기 전송 시간을 메모리에 저장한다.
Command | Value1 | Value2
dc | 10 ~ 2592000 | 
Value1
(1) 10 ~ 259200 : 주기 전송 시간 ( 초 )
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get Application port (in memory)
메모리에 저장된 Application port 출력한다.
Command | Value1 | Value2
ap |  | 
1 ~ 127 : Application port

## Slide 21
Set Application port (in memory)
Application port 를 메모리에 저장한다.
Command | Value1 | Value2
ap | 1 ~ 127 | 
Value1
(1) 1 ~ 127 : Application port
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 적용된다. ( reset / at+rst )
Get Application port
LoRa 모듈에 적용된 Application port 를 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+ap |  | 
1 ~ 127 : Application port
Set Message type
Application port 설정을 LoRa 모듈에 적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+ap | 1 ~ 127 | 
Value1
(1) 1 ~ 127 : Application port
HW / SW Reset 또는 LoRa Reset 을 하면 메모리에 저장된 Application port 설정 값이 적용된다.

## Slide 22
Tx message
LoRa message 를 전송한다.
Command | Value1 | Value2
at+send | message | 
Value1
(1) message 가 없을 경우 : “012345678ABCDEF”의 메세지를 전송
(2) message 가 있을 경우 : 최대 65 bytes 데이터 전송 가능 ( 65 bytes 이상의 데이터 전송을 해도 65 bytes만 전송)
Set Link Check Request
Link Check Request 시작
Command | Value1 | Value2
at+lchk |  | 
Set Device Time Request
Device Time Request 시작
Command | Value1 | Value2
at+devt |  | 

## Slide 23
Set RSSI Request
RSSI Request 시작 ( 신호 세기 요청 )
Command | Value1 | Value2
at+rssi |  | 
Set SNR Request
SNR Request 시작 ( 노이즈 대역 요청 )
Command | Value1 | Value2
at+snr |  | 
Get Uplink Count
LoRa 모듈의 Uplink count 를 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+ucnt |  | 
Set Uplink Count
Uplink count 를 LoRa 모듈에 적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+ucnt | 1 ~ 65535 | 
Value1
(1) 1 ~ 665535 입력 가능 ( Uplink count 테스트용이며 메모리에 저장되지 않는다. )

## Slide 24
Get Downlink Count
LoRa 모듈의 Downlink count 를 출력한다.
Command | Value1 | Value2
at+dcnt |  | 
Set Downlink Count
Downlink count 를 LoRa 모듈에 적용한다.
Command | Value1 | Value2
at+dcnt | 1 ~ 65535 | 
Value1
(1) 1 ~ 665535 입력 가능 ( Downlink count 테스트용이며 메모리에 저장되지 않는다. )